## Slide 2: Welkom
Sarah Vaessen,
RVO adviseur waterstof Afdeling Energie en Innovatie
Alfred Mosselaar,
RVO adviseur waterstof Afdeling Energie en Innovatie

## Slide 3: H2 Power Module
Leen Schipper
Directeur van Mobiele Stroom

## Slide 4: H2 Power Unit voor de binnenvaart

## Slide 7
LCoE |  |  |  |  |  |  | 
Brandstof | LNG | CNG | Methanol | Waterstof | Accu’s | Gasolie | 
Draaiuren per jaar | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
Vermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
Maximale looptijd | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Gewenste looptijd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Kosten per kW | € 0,17 | € 0,36 | € 0,47 | € 0,25 | € 0,18 | € 0,22 | 
Verbruik per uur | 100 | 69.303 | 137 | 18 |  | 61 | Liter (kg bij waterstof)

## Slide 8
LCoE | € 2,- / kg | € 3,- / kg | € 4,- / kg | € 8,- / kg | € 10,- / kg | 
Brandstof | Waterstof | Waterstof | Waterstof | Waterstof | Waterstof | 
Draaiuren per jaar | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
Vermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
Maximale looptijd | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Gewenste looptijd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
Kosten per kW | € 0,25 | € 0,34 | € 0,43 | € 0,80 | € 0,98 | 
Verbruik per uur | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | kg

## Slide 11: H2 Power Module
In gesprek met:
Leen Schipper
Directeur van Mobiele Stroom

## Slide 12: Felmar
Jogchum Bruinsma
Application manager maritime bij Nedstack
Moritz Krijgsman
Teamleider marin power systems bij MARIN

## Slide 13
Supported by:
Marinisering en integratie van waterstoftechniek voor binnenvaart en short-sea toepassingen
Periode : 1 oktober 2018 – 31 december 2019
Project budget: € 1.005.298,-
Subsidie bijdrage: € 492.164,-
Penvoerder: Nedstack fuel cell technology bv
Project leider: Jogchum Bruinsma

## Slide 14: ACHTERGROND
Business Integration
Simulation, Verification and Validation
Compliancy and Approval

## Slide 15: DOELEN
SCHAALBAARHEID
EFFECT OP SCHEEPSONTWERP
MARITIEME SPECIFICATIE
VEILIGHEID
CERTIFICERING

## Slide 16: RESULTATEN
MARINISERING & VALIDATIE
SYSTEEM INTEGRATIE & VERIFICATIE
SCHEEPSONTWERP & VEILIGHEIDSCONCEPTEN

## Slide 17: CONCLUSIES
Veilig
Complexe integratie
Verandering van brandstof infrastructuur
Mogelijk en realistisch
Made in Holland

## Slide 18: VERVOLG & AANBEVELINGEN

## Slide 19: Felmar In gesprek met:
Jogchum Bruinsma
Application manager maritime bij Nedstack
Moritz Krijgsman
Teamleider marin power systems bij MARIN

## Slide 20: WEVA
Kees de Vries
Projectleider waterstofschepen NPRC

## Slide 21
Prototype brandstofcel voor voortstuwing van een nieuwbouw binnenvaartvrachtschip
Kees de Vries (projectleider waterstofschepen NPRC)
6 juli 2021 RVO/TWAS/TKI Nieuw Gas

## Slide 22
Status Overview Weva project (1)
Projectonderdeel TKI- nieuw gas :
    Prototype nieuwe brandstofcel voor voortstuwing binnenvaartvrachtschip,
    Ontwikkeling scheepsconfiguratie brandstofcel + overige componenten,
    Overzicht technische invulling + meest optimale economische combinatie,
    (oplevering 31 augustus 2022).
Andere project onderdelen van het Weva-project:
    Realiseren demonstratieschip aangedreven door waterstof,
    Oplevering operationeel waterstofschip,
    De bouw waterstoftankstation voor schepen te Delfzijl,
    Operationele waarborg levering van waterstof.
    (oplevering schip april 2022, oplevering project december 2024)
Verkregen subsidies:
    Europese Unie; Horizon 2020, Hydrogen Valley Noord Nederland,
    RVO; TKI nieuw gas (TWAS,)
    I&W: DBI binnenvaart,
    I&W: Kaderwet subsidies.
    Weva= Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie.

## Slide 23: Zero emissie aandrijflijnen binnenvaart

## Slide 24
Status Overview Weva project (2)
Technische uitvoering van het schip:
    Nieuwbouw bulkvrachtschip (zero emissie),
    Waterstof-elektrische aandrijflijn op twee schroeven,
    Brandstofcel van 350 Kw + accupakket van 1 Mw.
    Schip wordt ingericht om optimaal gebruik te maken van walstroom.
Logistieke onderdelen van het Weva-project:
    Het schip wordt commercieel ingezet op een transportcontract voor 10 jaar,
    Het schip vervoert zout van Delfzijl naar Rotterdam.
    Nobian levert binnen transportcontract groene waterstof, bijprodukt van chloorproductie,
    Rekening houden met het inrichten van meerdere waterstofschepen.
Besparingen:
    Het ms Antonie bespaart 8800 ton kooldioxide (CO2), 80 ton stikstofoxide
    en 2,5 ton fijnstof (gedurende de contractperiode).

## Slide 25: Brandstofcel

## Slide 26: Brandstofcelconfiguratie ms Antonie 400 Kw (voorzijde)

## Slide 27: Brandstofcelconfiguratie ms Antonie 400 Kw (bovenzijde)

## Slide 28
Brandstofcelconfiguratie + H2 opslag-containers + batterijpakket in voorschip

## Slide 29
Brandstofcel + H2 opslagcontainers + batterijpakket in voorschip

## Slide 30
Status Overview Weva project (3)
Uitvoerende projectpartners:
    Lenten Scheepvaart B.V. (binnenvaartondernemer en exploitant van het waterstofschip),
    Nouryon/Nobian Chemicals B.V. (leverancier groene waterstof, transportcontract zout),
    Nedstack Fuelcell Technology B.V. (leverancier brandstofcel),
    Concordia-Damen Scheepsbouw B.V. (nieuwbouw ms. Antonie, 135 m. 11,45m, 3700 ton),
    Koedood-Dieselservice B.V. (afbouw ms. Antonie, inbouw brandstofcel + componenten),
    Binnenvaartcoöperatie NPRC (logistiek partner voor Nobian en Lenten Scheepvaart),
    HyEnergyTransstore (bouw waterstofvulstation Delfzijl, levert/vult H2 storagecontainers.),
    Lloyds Register Nederland B.V. (verzorgt de certificering voor de Rijnvaart),
    Royal Haskoning DHV (levert expertise op gebied van (waterstof)infrastructuur,
    Future Proof Shipping (levert expertise op gebied van waterstoftechnologie),
    Ondersteunende partijen:
    Rijksoverheid (I&W, RVO), Europese Commissie,
    Provincie Zuid- Holland (RH2INE project) en Provincie Groningen (Heavenn),
    Port of Rotterdam, Groningen Sea Ports,
    Binnenvaartbanken Abn-Amro, ING en Rabobank,
    Binnenvaartbrancheorganisaties, EICB, Marin, SWT, Abri.

## Slide 31
Waarom doen wij dit eigenlijk?
Omdat:
    Onze belangrijkste klant Nobian (dochter van Nouryon), pal achter dit initiatief staat en zelf (groene) waterstof produceert waar NPRC-schepen goed op kunnen varen,
    Wij een doorbraak en een systeemverandering in hernieuwbare energie willen bewerkstelligen en koploper willen zijn in de wereld met zero-emissie schepen,
    Wij een concrete bijdrage willen leveren aan de uitvoering van de Europese en de Nederlandse Green Deal voor duurzamer transport en de energietransitie,
    Wij willen bewijzen dat zero emissie scheepvaart op waterstof technisch haalbaar is,
    Wij denken dat Nederland als scheepvaartnatie baat heeft bij de ontwikkeling van de brandstofceltechnologie in de maritieme cluster, ook als toekomstig exportproduct,
    En omdat het kan. En omdat wij geloven in een betere wereld voor onze kinderen.
    Wij bereid zijn onze kennis met u te delen en meer initiatieven in gezamenlijkheid te ontwikkelen.

## Slide 32
Voor meer informatie:
Kees de Vries (NPRC)
06-53151344
Dit project is mede mogelijk gemaakt met behulp van ondersteuning vanuit de Europese Gemeenschap
THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION
TOGETHER WE CAN DO SO MUCH MORE

## Slide 33: WEVA In gesprek met:
Kees de Vries
Projectleider waterstofschepen NPRC

## Slide 34: In gesprek met:
Leen Schipper
Directeur van Mobiele Stroom
Jogchum Bruinsma
Application manager maritime bij Nedstack
Moritz Krijgsman
Teamleider marin power systems bij MARIN
Kees de Vries
Projectleider waterstofschepen NPRC

## Slide 35: Hartelijk dank voor uw deelname
Wij stellen uw mening op prijs en vragen nog een paar minuten van uw tijd voor de enquête.
Veel dank.